1.ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, СНИМАЊЕ И КАРТИРАЊЕ

ГАСНА МРЕЖА И ГАСНИ ПРИКЉУЧЦИ НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ЈП''ГАС-РУМА''

| ПОЗ | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Ј.M. | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Геодетско обележавање трасе дистрибутивне гасне мреже. Након извршеног шлицовања и установљавања тачног положаја подземних инсталација приступа се обележавању трасе дистрибутивне гасне мреже. Обележавање трасе дистрибутивне гасне мреже врше стручњаци овлашћене организације, користећи податке из пројекта , урбанистичко техничких услова Обележавање се врши кочићима на свим теменима и на местима укрштања гасовода са другим инсталацијама и препрекама, као и на догледним растојањима од 50 m када је траса гасне мреже у правцу. О извршеном обележавању саставља се протокол. Обрачун се врши по ставкама за количине извршеног обележавања: вод дужине до 100 m вод дужи од 100 m, за сваки наредни метар израда протокола | ком m ком | 3 500 3 |  |  |
| 2. | Снимање изведеног стања дистрибутивне гасне мреже. Снимање изведеног стања дистрибутивне гасне мреже врши се висински и положајно по полагању исте у ров. Снимање врше стручњаци овлашћеног предузећа. Извршити снимање уграђене арматуре и фитинга на гасоводу. Обрачун се врши по ставкама за количине извршеног снимања: вод дужине до 50 m прикључак на вод до 50 m водови и прикључци преко 50 m - за сваки наредни метар | ком ком m | 4 100 500 |  |  |
| 3. | Провођење промена на плану катастра водова. Сви подаци из тачке 2 уносе се у катастар подземних инсталација – ''картирају'' (по обрасцу ''Гасни прикључак -снимак изведеног стања'' односно ''Снимак изведеног стања гасовода''). Сви подаци предати РГЗ-у достављају се и ЈП ''Гас-Рума'' у електронском облику у формату Office документа (Microsoft Excel Worksheet за табеле координАта) и у формату погодном за увоз у CAD програм (DWG формат са наведеним позицијама и ознакама уграђених фитинга) и на папирном медијуму у облику елабората ''Гасни прикључак -Елаборат изведеног стања'' односно ''Елаборат изведеног стања гасовода'' као и Потврда о извршеном снимању водова (издата од стране РГЗ). Сваки елаборат који се доставља ЈП ''Гас-Рума'' мора да садржи: Општу документацију (Решење издато од стране Агенције за привредне субјекте, Лиценцу за рад геодетске организације, Уверење о исправности мерила) Нумерички део (координате, списак координата, записник о методи снимања) Графички део (скице) | Не нуди се цена - РГЗ директно фактурише Инвеститору |
| 4. | Израда ситуационог плана парцеле Ситуациони план парцеле ради се у одговарајућој размери, на прописан начин за потребе прибављања грађевинске дозволе. Трошкове преузимања података од РГЗ надлежне службе за катастар непокретности сноси наручилац посла.Обрачун се врши по комаду ситуационог плана одређене површине. површина парцеле до 1 ha површина парцеле до 1 ha- за сваки наредни ha | ком ком | 1 1 |  |  |
| 5. | Израда катастарско-топографског плана парцеле Катастарско-топографски план парцеле ради се у одговарајућој размери, на прописан начин за потребе прибављања грађевинске дозволе. Обрачун се врши по дужном метру појаса линијске инфраструктуре гасовода ширине 20m по карактеристичним тачкама (хоризонтални, вертикални ломови, укрштања за саобраћаницама, каналима и сл.) и профилима на 50m. Трошкове преузимања података од РГЗ надлежне службе за катастар непокретности сноси наручилац посла. појас гасовода ширине 20m | m | 1000 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

Количине услуга у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све тачно наведене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба. Количине предметних услуга могу се кретати највише до уговорене вредности.